| Кислородная ячейка | OOM202 |
| --- | --- |
| Каталожный номер | 01-00-0047 |
| ОКПД2 | 32.50.21.122 |
| Диапазон измерения | От 0% до 100% O2 |
| Выходное напряжение | От 13,0 до 16,0 мВ |
| Электрический разъём | 3-контактный (Molex 22-11-1031) |
| Точность | Соответствует ISO 80601-2-55 |
| Повторяемость | <1% объема O2 при постоянной температуре и давлении |
| Ошибка линейности | <3% |
| Время отклика | <12 сек. до 90% от конечной уставки |
| Рабочая температура | от 0 до 50 ° C |
| Температурная компенсация NTC (встроенный детектор) | Наличие |
| Ожидаемый ресурс | ≥ 1.000 000 % vol oxygen hours |
| Допустимая температура хранения | От -20°C до 50°C |
| Рекомендуемая температура хранения | от +5 до +15 ° C |
| Рекомендуемая нагрузка | ≥ 10 кОм |
| Время разогрева | <30 минут после замены датчика |
| Вес: | 28 граммов |
| Отклонение сигнала | <1% кислорода в месяц, Предельное значение < -15% в течение всего срока службы |

01-00-0047 / OOM202 Датчик кислорода для аппарата ИВЛ, EnviteC